Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

Казанківський професійний аграрний ліцей

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Технологічні налагодження ґрунтообробних  сільськогосподарських машин

Розробив: викладач

спецдисциплін

Булаш С.А.

КАЗАНКА 2013

Навчальний посібник «Технологічна наладка ґрунтообробних сільськогосподарських машин»: Казанка: Професійний аграрний ліцей, 2013 – 30с.

Укладач: Булаш Сергій Анатолійович викладач предмету «Агротехнологія», спеціаліст другої категорії.

У посібнику представлений опис власного досвіду роботи із застосування довідкової інформації з наладки ґрунтообробних сільськогосподарських машин, перевірки правильності їх складання, технологічних налаштувань і регулювань у польових умовах, що забезпечує якісне виконання операцій згідно до агротехнічних вимог.

Матеріал посібника буде цікавим викладачам агротехнології, адресований викладачам-початківцям та майстрам виробничого навчання на допомогу у організації й проведенні практичних занять з наладки ґрунтообробних сільськогосподарських машин.

Рецензенти:  Баранюк Л.Г. методист Казанківського ПАЛ, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти і науки України;

Бондар О.В. старший майстер.

Рекомендовано до використання методичною радою Казанківського ПАЛ,  протокол №7  від « 14 » лютого 2013 р.

ЗМІСТ

1.Технологічна наладка плугів загального призначення.

2. Технологічне налаштування дискових лущильників.

3. Технологічне налаштування дискових борін.

4. Технологічне налаштування зубових борін.

5. Технологічне налаштування культиваторів-плоскорізів.

6. Технологічне налаштування просапних культиваторів.

Література.

ВСТУП

Професія «Тракторист - машиніст» передбачає, що учень повинен  знати і вміти виконувати технологічні регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами, правильно готувати машини до роботи, настроїти та відрегулювати машини в полі, контролювати виконання технологічного процесу.

Вивчення  таких предметів як «Сільськогосподарські машини», «Агротехнологія»  передбачають застосування набутих знань для технологічного налаштування сільськогосподарських машин. Інформація з цього питання присутня в різних підручниках, але щоб її зібрати необхідно мати в наявність ці книги. Цей посібник створений для допомоги учням як під час проведення уроків з теоретичного та виробничого навчання, так і майстрам в.н. та викладачам спец предметів на допомогу при підготовці до уроків. Сподіваюсь, що в цьому допоможе даний навчальний посібник.

Технологічна наладка плугів загального призначення

Підготовку плугів до роботи проводять на регулювальному майданчику з твердим покриттям або на вирівняному та ущільненому ґрунті. Спочатку перевіряють комплектність і технічний стан плуга, справність усіх складальних одиниць, надійність болтових та інших з'єднань тощо. При цьому особливу увагу звертають на стан лемешів, полиць, польових дощок, дискових  ножів.

Після цього перевіряють розміщення передплужників і дискового ножа на рамі плуга. Носки лемешів корпусів повинні знаходитись на одній лінії. Перевіряють натягуванням шнура вздовж носків. Плуг ПЛН-3-35 використовують для оранки ґрунтів на глибину до 30 см. Агрегатують з тракторами класу 1,4. Начіпний пристрій знаходиться у передній верхній частині рами. Він являє собою замок автоматичної зчіпки СА-1.

Конструкція рами дозволяє встановлювати робочу ширину захвату 90 або 105 см. Для переобладнання плуга на іншу ширину захвату потрібно від'єднати від бруса рами робочі органи, опорне колесо і начіпний пристрій,

повернути брус на 180° (передню частину встановити назад) та приєднати до рами всі зняті складальні одиниці.

Мал 1. Регулювання ширини захвату плуга ПЛН-3-35:

1-замок автозчіпки СА-1; 2 - розчіпна; 3 - мітка;

4  - балка жорсткості; 5 -прокладка

Поздовжній перекіс рами плуга усувають центральною тягою начіпного механізму трактора, а поперечний - розкосами цього механізму.

Глибину оранки на плугах встановлюють після з'єднання їх із трактором і переведення в робоче положення.

Для встановлення заданої глибини оранки агрегат з начіпним плугом встановлюють на регулювальний майданчик в робоче положення. Під колеса тракторів К-700, К-700А, К-70І, Т-150К та гусениці Т-150, ДТ-75М підкладають підставку. Трактори МТЗ-80/82 встановлюють на підставку тільки лівими колесами.

Під польове колесо підкладають брусок, товщина якого відповідає глибині оранки з врахуванням заглиблення колеса (1,5-4 см), а під польову дошку заднього корпусу - брусок товщиною 1-1,5 см.

За допомогою гвинтових механізмів встановлюють в горизонтальне положення раму і перевіряють розташування носків і п'яток лемешів на опорній поверхні.. Регулюють глибину оранки гвинтовими механізмами 9 опорних коліс 6.   Плуг при цьому повинен спиратись усіма лемешами і  задніми кінцями польових дощок на поверхню майданчика, а рама плуга займати горизонтальне положення. Задні колеса напівначіпних плугів мають опиратись також на майданчик, а зазор між польовою дошкою заднього корпуса та опорною поверхнею становити 1,5-2 см.

Передплужники на рамі встановлюють так, щоб відстань між їх носками і носками лемешів основних корпусів за ходом плуга становила 250-300 мм , а глибина ходу 10-12 см. Польовий обріз передплужника повинен перекривати польовий обріз корпусу в бік поля не менше як на 5 мм.

Поздовжній перекіс рами начіпного плуга усувають зміною довжини центральної тяги  начіпного механізму трактора , а поперечний - зміною довжини правого розкосу цього                                                      механізму.

У напівначіпних плугах поздовжній і поперечний перекоси рами усувають регулювальними механізмами опорних коліс.

При агрегатуванні начіпних плугів з тракторами класу 3 начіпний механізм трактора налагоджують на двоточкову схему. У цьому випадку передні кінці обох нижніх поздовжніх тяг закріплюють в одній точці внизу на поперечній осі механізму.

Ширина захвату переднього корпуса повинна бути як і в усіх інших корпусів. Збільшення ширини захвату переднього корпуса призводить до неповного підрізування скиби та утворення борозен між сусідніми проходами.

Ця ширина захвату залежить від взаємного розміщення трактора і плуга в горизонтальній площині. Відстань від кромки гусениці (колеса) до стінки борозни повинна становити 240-300 мм.

При агрегатуванні три-, дво- й однокорпусного плугів з колісним трактором ширину захвату переднім корпусом регулюють шляхом розміщення коліс трактора та плуга по осі підвіски.

Для роботи з трикорпусним плугом праві колеса трактора зміщують від поздовжньої осі на 800 мм, а ліві - на 700 мм. Таке розміщення забезпечує рівномірний розподіл маси трактора на колеса.

Стійкість ходу плуга в борозні забезпечується тоді, коли лінія дії сили тяги перетинає слід центра сил опору (центра мас) плуга.

Для визначення точки приєднання нижніх поздовжніх тяг начіпного механізму трактора проводять пряму лінію від сліду центра мас трактора до сліду центра мас плуга. Ця лінія повинна перетинати точку приєднання поздовжніх тяг на тракторі.

Одночасно визначають відстань від поздовжньої осі начіпного пристрою плуга до правої кромки лемеша переднього корпуса. її регулюють переміщенням начіпного пристрою плуга по передній балці (брусу) рами плуга. Балка має спеціальні додаткові отвори для кріплення кронштейнів підвіски.

Технологічне налаштування дискових лущільників

Дискові лущильники призначені для післяжнивного лущення стерні на глибину 4-10 см й обробітку пару при роботі з сферичними дисками з кутом атаки 35-30° та післяорного обробітку грунту в режимі однослідової дискової борони з кутом атаки 15-20°, ранньовесняного закривання вологи і передпосівного обробітку грунту на глибину 3-5 см без обертання підрізаного пласта плоскими дисками.

Промисловість виготовляє уніфіковані та гідрофіковані дискові причіпні лущильники ЛДГ-20, ЛДГ-15, ЛДГ-10 і ЛДГ-5.

Перевірка правильності складання. Встановлюють лущильник на рівному бетонованому майданчику. Перевіряють кріплення і при необхідності підтягують; несправні деталі замінюють або ремонтують. Всі диски повинні: мати різальну кромку товщиною 0,3-0,4 мм, заточену з опуклого боку під кутом 10-12° (затуплені диски заточують); вільно і без коливань обертатися на підшипниках і дотикатись до поверхні майданчика (просвіти допускаються не більше 3 мм, а зазори між чистиками і дисками 2-4 мм). Осьовий люфт усувають підтягуванням гайок валів батарей, постукуючи по головці осі молотком.

Підготовка тракторів. У тракторах класу тяги 1,4 знімають задні кінці поздовжніх тяг начіпного механізму і встановлюють поперечну причепу з сергою. Вертикальні розкоси з'єднують з поздовжніми тягами, обмежувальні ланцюги натягують.

У тракторах класу тяги 3 переводять начіпний механізм у крайнє верхнє положення і закріплюють верхню тягу скобою на правому важелі підйому. В задні вилки бугелів встановлюють причіпну скобу і закріплюють її болтами обмежувальних ланцюгів. На причіпну скобу монтують сергу. Аналогічно готують начіпний механізм тракторів класу тяги 5.

Глибину обробітку регулюють зміною стиснення пружин на штангах секцій. Для збільшення глибини гвинт механізму гідрокерування вкручують у корпус і працюють з примусовим заглибленням, для зменшення - викручують і працюють в плаваючому положенні гідросистеми "трактора. Під час регулювання дискові секції повинні бути опущені.

Рівномірність глибини обробітку регулюють в межах однієї секції і всього лущильника. Перекіс окремих секцій усувають підніманням або опусканням повзуна в корпусі знижувача за допомогою гвинта, до якого кріпиться рамка секції. Рівномірність глибини ходу всіх секцій по ширині захвату лущильника досягають зміною стиснення пружин на штангах секцій, для чого переставляють шплінти ца отворах штанг.

Для зменшення гребенів, що утворюються між суміжними проходами лущильника, повзуни крайніх секцій опускають.

Кут атаки регулюють при переведенні лущильника із транспортного положення в робоче. На лущенні стерні встановлюють кут атаки у межах 30—35°, обробітку пласта  15-20°. При цьому з метою збереження необхідного зазора на стику середніх секцій змінюють довжину тяг і пересувають бруси секцій відносно сниці лущильника (отвори на брусах марковані залежно від кута атаки).

Для збільшення кута атаки виймають штирі й переставляють упори в малі марковані отвори у напрямку від центра лущильника — подають трактором лущильник назад до упору верхнього кутника в переставні упори. В суміщені отвори верхнього і нижнього кутників вставляють і шплінтують штирі.

Потім виймають штирі, що скріплюють брус секцій з кільцями, і переставляють зовнішні кільця з шайбами на потрібні отвори бруса секцій. В суміщені отвори брусів і кілець вставляють і шплінтують штирі. Подають лущильник вперед, поки шайби і зовнішні кільця не впиратимуться в обойми основної рами. Після цього переставляють внутрішні кільця до обойм. В суміщені отвори брусів і кілець вставляють і шплінтують штирі.

Технологічне налаштування дискових борін

Дискові борони  застосовують для лущення стерні, кришіння задернілих пластів і брил, весняного передпосівного обробітку грунтів, знищення бур'янів у міжряддях і пристовбурних смугах садів та виноградників. Робочими органами дискових борін є сферичні гладенькі або вирізні диски, встановлені у два ряди.

Промисловість виготовляє дискові борони загального призначення БД-10, БДН-3,0, важкі БДТ-7, БДТ-3,0, БДНТ-3,5 та садові БДС-3,5, БДСТ-2,5, БДН-1.3А.

Перевірка правильності складання. Дискові борони перевіряють, в основному, так само, як і дискові лущильники. Впевнившись, що диски гострі (різальна кромка повинна бути товщиною 0,3-0,4 мм), перевіряють і регулюють зазор між скребками і дисками (2-4 мм), легкість обертання дисків та правильність їх встановлення в батареях. Особливу увагу звертають на затяжку гайок батарей і наявність чистяків. Тиск у шинах опорних коліс встановлюють у межах 0,17— 0,20 МПа.

Регулювання кута атаки і глибини обробітку. Задану глибину обробітку встановлюють зміною кута атаки дисків батарей (більшому куту відповідає більша глибина обробітку). Рівномірність глибини ходу дисків передніх і задніх секцій регулюють у начіпних борін зміною довжини центральної тяги начіпного механізму трактора, у причіпних - зміною положення причепа і добавлянням вантажів у баластні ящики.

Для запобігання виникненню несправностей центральних секцій при збільшенні кута атаки у борони БД-10 вкорочують тяги і переміщують бруси секцій назад відносно рами, при зменшенні - подовжують і переміщують вперед. Щоб укоротити тяги і змістити бруси секцій вперед, трактором подають борону назад, а щоб подовжити і змістити назад - тягнуть вперед.

Під час встановлення кута атаки дисків у бороні БД-10 виймають штирі, що фіксують передні тяги і з'єднують секції з рамою транспортних коліс, а також вивільняють поздовжні з'єднувачі секцій. При піднятих робочих органах перекочують секції вручну на необхідний кут атаки. Для зменшення кута атаки передні секції зміщують назад, а задні - вперед, а для збільшення - навпаки. Після встановлення борони на заданий кут атаки секції фіксують штирями і поздовжніми з'єднувачами.

Для регулювання кута атаки дисків начіпної борони

БДН-3,0 послаблюють болти кріплення батарей  до рами, виймають штирі і пересувають секції на заданий кут атаки так, щоб сумістились отвори на скобах 1 з відповідними маркованими отворами на брусах рами 2 . У випадку виглиблення передніх батарей необхідно вкоротити центральну тягу начіпного механізму трактора, при виглибленні задніх - подовжити. Начіпний механізм трактора повинен бути в положенні «Плаваюче».

Для зміни кута атаки борони БДТ-7,0 послаблюють гайки 1 кріплення батарей до рами, вставляють штирі 2 в отвори 4 на брусі рами 3, що відповідають вибраному куту. Переміщуючи борону трактором вперед або назад, зміщують батарею до упору в штир. При мінімальному куті атаки передніх і максимальному задніх батарей їх положення штирем не фіксують, оскільки цапфа кронштейна впирається у стінку паза.

Аналогічно встановлюють кут атаки дисків важких борін БДТ-3,0 і БДНТ-3,5. Рівномірність глибини ходу передніх і задніх батарей борони БДТ-3,0 регулюють нахилом рами борони, обертаючи гвинт механізму вирівнювання. Цим же механізмом вирівнюють раму борони у транспортному положенні. Рівномірність ходу батарей начіпної борони БДНТ-3,5 встановлюють зміною довжини центральної тяги начіпного механізму  трактора.

Технологічне налаштування зубових борін

Зубові борони призначені для мілкого розпушування грунту і діляться на три групи залежно від питомої маси, що припадає на один зуб: важкі (1,6-2,0 кг) - БЗТС-1,0, ЗБНУ-1,0, середні (1,2 - 1,5 кг) - БЗСС-1,0 і легкі (0,6 -1,0 кг) ЗБП-0.6А, ЗОР-0,7. Робочими органами зубових борін е жорсткі стальні зуби квадратного чи круглого перерізу. Важкі і середні зубові борони мають зуби квадратного перерізу з одностороннім відтягненням на одне ребро.

Перевірка технічного стану. Підбирають тип борін залежно від стану грунту. Важкі борони застосовують на ущільнених грунтах, середні - на мало- і легкоущільнених. В агрегаті всі борони повинні бути однієї марки. Перевіряють надійність кріплення зубів, а також їх довжину (просвіти між кінцями окремих зубів і поверхнею горизонтального майданчика

не повинні перевищувати 10 мм). Короткі зуби замінюють, гайки на зубах затягують і контрять. Особливу увагу слід звертати на те, щоб зуби були встановлені скосом в один бік, інакше погіршиться рівномірність глибини ходу борін. Товщина загостреної частини зуба не повинна перевищувати 2 мм, а відхилення зуба від вертикалі  5 мм.

Регулювання глибини обробітку. Для збільшення глибини зубові борони причіпляють до зчіпки так, щоб зуби були спрямовані скосом назад, а для зменшення — вперед. Довжина причіпних ланцюгів повинна бути такою, щоб борона не виглиблювалась з грунту передніми чи задніми зубами.

Зменшення                      Збільшення

Технологічне налаштування культиваторів-плоскорізів

Культиватор-плоскоріз-глибокорозпушувач КПГ-250 агрегатують з тракторами Т-150, Т-150К. Начіпний механізм тракторів встановлюють за триточковою схемою, що дозволяє поліпшити стійкість ходу. При обробітку пухкого грунту правий вертикальний розкіс начіпки встановлюють у плаваюче положення, а ущільненого - вертикальні розкоси встановлюють жорстко. Довжина їх повинна бути 720—770 мм.

Після під'єднаний культиватора до трактора виставляють його раму в горизонтальне положення, змінюючи довжину центральної і бокових тяг начіпного механізму трактора.

Для встановлення заданої глибини обробітку під опорні колеса підкладають прокладки товщиною на 2—3 см меншою від глибшій розпушування або заміряють лінійкою відстань від обода колеса до поверхні майданчика. Положення коліс по висоті регулюють гвинтовими механізмами, на стояках роблять мітки для полегшення наступних регулювань.

Важливе значення для стійкої роботи плоскоріза має регулювання кута входження ножів у грунт. При обробітку щільних грунтів леміш необхідно встановити так, щоб носок його (без врахування долота) був на 15—25 мм нижче від кінця леза лемеша. Для регулювання положення лап послаблюють болти 2 кріплення стояка 4 до рами 1 і упорним болтом 3 встановлюють необхідне положення  лап. Слід враховувати, що із збільшенням кута похилу стояка погіршується рівномірність глибини обробітку по ширині захвату і збільшуються розміри грудок. Тому кут встановлюють якомога меншим, але достатнім для нормального заглиблення. Не допускається перевищення носків лемеша над його кінцями.

Для роботи агрегату без огріхів та надмірного перекриття при суміжних проходах трактор обладнують слідопокажчиком. Його встановлюють у передній частині трактора так, щоб вертикальна планка під час роботи знаходилась над борозною, залишеною стояком крайньої лапи. Виліт правого слідопокаж-чика від осі симетрії трактора становить 1400 мм (перекриття між суміжними проходами 200 мм).

Культиватор-плоскоріз-глибокорозпушувач КПГ-2-150 має такі ж регулювання, що й КПГ-250. Виліт слідопокажчика 2100 мм, довжина вертикальних розкосів начіпного механізму трактора К-701—865 мм.

Для агрегатування з трактором Т-150К центральний розкіс його начіпного механізму необхідно розвернути на 180° і закріпити вужчою вилкою на другий отвір зверху в підкосах.

Глибокорозпушувач-удобрювач КПГ-2,2 призначений для обробітку грунту на глибину до 25 см з одночасним підґрунтовим внесенням мінеральних добрив. Регулюють його аналогічно до глибокорозпушувача КПГ-250.

Деякі особливості є тільки під час регулювання глибини обробітку та положення рами. Перед регулюванням під'єднують глибокорозпушувач до трактора, переводять його за допомогою гідросистеми трактора в транспортне положення і встановлюють на регулювальний майданчик. Після цього переводять агрегат у робоче положення, встановивши важіль розподільника у положення «Плаваюче». Відповідно до заданих умов роботи регулюють положення робочих органів у поздовжньо-вертикальній площині та встановлюють їх на задану глибину обробітку. Для цього вкорочують гвинтову стяжку механізму регулювання глибини обробітку, піднімають колеса і підкладають під них бруски товщиною, на 2—3 см меншою від глибини обробітку. Стяжку подовжують до упору важеля у кронштейн на осі коліс та заміряють його довжину. Одночасно виставляють в горизонтальне положення раму, змінюючи довжину гвинтової стяжки начіпного механізму.

Трактор обладнують слідопокажчиком, як і при роботі з глибокорозпушувачем КПГ-250.

Культиватор-плоскоріз широкозахватний КПШ-9 призначений для мілкого (до 18 см) розпушування грунту. Відмінною особливістю його конструкції є складана рама із трьох секцій - середньої та двох бокових. На середній секції встановлено три плоскорізальних робочих органи, на бокових — по три (при роботі з трактором К-701) або по два (при роботі з трактором Т-150, Т-150К).

Приєднують культиватор до трактора і регулюють його на рівному майданчику. Закріпивши рамку автозчепу на начіпному механізмі трактора, рухаються заднім ходом і встановлюють її у швелерах замка культиватора. Під'єднавши гідросистему культиватора до розподільного пристрою трактора, регулюють довжину обмежувальних ланцюгів начіпного механізму з таким розрахунком, щоб бокове качання нижніх тяг не перевищувало 20 мм.

При обробітку щільних важких грунтів, для поліпшення заглиблення, корпуси рекомендується встановлювати на рамі так, щоб задні кінці лемешів піднімались до 15 мм над носками. У випадку перекосу лемешів, регулюють їх положення, підкладаючи шайби 16X1 між п'яткою стояка і лапою.

Глибину обробітку грунту встановлюють, змінюючи положення опорних коліс середньої секції та самоустановних коліс бокових секцій. Для цього піднімають культиватор у транспортне положення і, відкрутивши стопорні болти державки опорних коліс середньої секції, обертають гвинт, піднімаючи колеса на висоту, яка відповідає заглибленню робочих органів (з врахуванням загрузання коліс у грунт). Регулювальні гвинти встановлюють так, щоб їх головки не доходили до упору на 15—20  мм, що відповідає   заглибленню робочих органів на 12—13 см. Для збільшення глибини болт вкручують, зменшення — викручують.

При агрегатуванні з трактором К-701  самоустановні колеса розташовують у крайніх положеннях, а з трактором Т-150К переставляють їх на плити ближче до середини культиватора. Сферичні шарніри нижніх тяг трактора Т-150К надівають на пальці рамки з внутрішнього боку, а шарнір верхньої тяги — на нижній отвір вушок рамки.

Слід пам'ятати, що при переведенні культиватора у транспортне положення спочатку піднімають бокові секції, а потім середню, при опусканні, навпаки, спочатку опускають середню секцію, а потім бокові.

Культиватор протиерозійний гідрофікований КПЭ-3,8 призначений для поверхневого обробітку грунту на глибину 5-16 см при швидкості руху агрегату до 9 км/год. Ширина захвату 3,8 м.

Положення різальних кромок кожної лапи плоскоріза  регулюють болтами на передній частині кронштейна стояка. Болт 3, впираючись при закручуванні у пружинний стояк, відхиляє його від вертикального положення, в результаті чого змінюється кут різання і положення різальних кромок. Для хорошого заглиблення необхідно, щоб носок лап був на 4—5 мм нижче їх країв

Глибину обробітку регулюють переміщенням обмежувального упора на штоку гідроциліндра, зв'язаного з паралелограмним механізмом опорних коліс. У робочому положенні рама культиватора повинна бути паралельною поверхні поля.

Горизонтального положення рами досягають перестановкою причіпної серги в отворах знижувача. Якщо цього недостатньо, причіпну скобу і бугелі трактора переставляють на максимально можливу висоту відносно поверхні грунту.

Культиватор важкий секційний КТС-10 призначений для суцільного обробітку стерньових парів, передпосівного обробітку полів після збирання високостеблих просапних культур і трав.

Глибину обробітку встановлюють регулювальними гвинтами механізмів самоустановних передніх коліс, так щоб головка гвинта не доходила до упору на 15—20 мм, що відповідає заглибленню робочих органів на 12—13 см. Під час обробітку щільних важких грунтів, для поліпшення заглиблення, робочі органи встановлюють так, щоб задні кінці лап піднімалися до 15 мм над носками. При правильному регулюванні рама культиватора повинна бути паралельна поверхні поля, а всі робочі органи мають обробляти грунт на однакову глибину. Цього досягають шляхом подовження чи вкорочення верхньої начіпки трактора. Заглиблення робочих органів більше 16 см не допускається.

Технологічне налаштування    просапних культиваторів

Культиватори для міжрядного обробітку грунту призначені для розпушування грунту в міжряддях полільними лапами на глибину 6—10 см і долотоподібними — на глибину 10— 16 см, внесення мінеральних добрив на глибину до 16 см, прополювання в рядках з застосуванням гербіцидів у захисних зонах, нарізування поливних борозен з одночасним внесенням мінеральних добрив, обробітку захисних зон рядків ротаційними голчастими дисками, прополювальними борінками, методом присипання бур'янів лапами-відвальчиками, передпосівного суцільного обробітку грунту на глибину до 12 см.

Підготовку просапних культиваторів починають з перевірки їх технічного стану, наладки на задані умови роботи (розстановка робочих органів на рамі і встановлення їх на глибину обробітку), а туковисівних апаратів — на задану норму внесення.

Під час перевірки технічного стану особливу увагу приділяють комплектності в справності всіх вузлів і деталей. Підтягують кріплення та ланцюги привода туковисівних апаратів. При зусиллі 30Н на нижні вітки ланцюгів вони повинні відхилятися на 20—30 мм від прямої лінії. Товщина лез заточених лап не повинна перевищувати 1 мм.

Робочі органи розставляють на рамі відповідно до ширини оброблюваних міжрядь на польовому стані за допомогою розмічальної плити. Культиватори встановлюють так, щоб середина бруса рами була над серединою плити, а опорні колеса — на серединах міжрядь.

Робочі органи на секції встановлюють в шаховому порядку по довжині гряділя так, щоб вертикальні кромки односторонніх лап (бритв) знаходились на лінії захисних зон. Перекриття суміжних лап повинно бути не менше  30—40 мм. Долотоподібні лапи встановлюють на секціях без перекриття. Ширина захисних зон для обробітку міжрядь кукурудзи, соняшника і картоплі рекомендується 10—15, для цукрових буряків — 8— 12, а при індустріальних технологіях вирощування  15 см

Для встановлення необхідної ширини захисної зони переміщують тримачі робочих органів разом з стержнями в хомутах гряділів.

Під час регулювання культиваторів на задану глибину обробітку під опорні колеса  і під кожне колесо секцій 5  підкладають дерев'яні бруски 4 висотою, що дорівнює глибині обробітку, зменшеної на величину вгрузання коліс

у грунт (1—2 см). Потім, змінюючи довжину верхньої ланки секції за допомогою гайки 1, встановлюють гряділі в горизонтальне положення. Відкрутивши болти кріплення стояків, робочі органи опускають до поверхні майданчика і контрять. Зазор між задніми кінцями лап і поверхнею майданчика не повинен перевищувати 5 мм.

Для внесення добрив у міжряддя встановлюють підживлювальний пристрій на брусі культиваторів. У апаратах

АТ-2А перевіряють зазор між дисками-скидачами і тарілкою, який не повинен перевищувати 2,5 мм, а між заслінкою і тарілкою при встановлений важеля на нульову поділку має дорівнювати 5 мм. Крім того, контролюють зазор між подільником і правим диском-скидачем (2,5 мм).

Напрямні (скребки) повинні торкатися внутрішньої поверхні пояска при нульовому положенні важеля регулятора. Якщо мітка регулятора не збігається з нульовою поділкою, послабляють гайки кріплення шкали і зміщують її в овальних отворах.

Зазор між диском і нижньою кромкою пояска повинен бути: для вологих добрив 1,5—2 мм, сухих порошкоподібних — 0,5—1.

Норму висіву добрив регулюють відкриттям вікна регулятором норми висіву. При цьому важіль регулятора встановлюють на відповідну поділку шкали .

У полі перевіряють і коректують величину захисної зони, глибину ходу окремих лап і секцій, горизонтальність рами і гряділів секцій та норму внесення добрив.

Література

1.Ратомська З.С. «Механізація рільництва і садівництва» Підручник.- К.: Видавництво А.С.К.,  2006.

2.Сердюк М.М. «Організація і технологія механізованих робіт у рослинництві»  Навч. посіб.-К.: Вид. А.С.К.,2006.

3. Эксплуатация тракторов, почвообрабатывающих и посевных машин: Справочник/ Б.А.Землянский, и др..- М.: Росагропромиздат,1991.

4.Довідник по регулюванню сільськогосподарських машин: Довідник/ В.І.Кочев, и др..-К.: «Урожай» 1985.

# Text boxes

900

.